## Slide 1: Презентация на тему: «Разработка системы управления промышленным роботом на базе алгоритма машинного зрения»
Составитель: Дырдин А.И.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ)»
РУТ (МИИТ)

## Slide 2: Содержание
Актуальность темы работы
Постановка цели
Разделение цели на задачи
Структурная схема системы управления
Демонстрация работы алгоритма распознавания образов

## Slide 3: Актуальность темы работы
Технологическая операция перемещения является неотъемлемой частью каждого технологического процесса. Данная работа посвящена автоматизации данной операции.

## Slide 4: Постановка цели
Наиболее универсальный путь автоматизация операции перемещения – использование промышленного робота, оснащённого системой машинного зрения.
Внедрение данных технологий на производстве невозможно без разработки соответствующей системы управления.
Таким образом, цель работы - разработка системы управления промышленным роботом на базе машинного зрения.

## Slide 5: Разделение цели на задачи
Разработка структурной схемы системы управления
Разработка алгоритма машинного зрения
Реализация системы управления
Тестирование и отладка

## Slide 6: Структурная схема системы управления до модификации
Оператор
Контроллер
(KRC 4)
Человеко-машинный
интерфейс
Ядро (KUKA.Kernel)
Робот
(KUKA KR6 R700)
Рабочая зона и объекты в ней
Камера
KUKA MXG20
SmartPad

## Slide 7: Структурная схема системы управления
Промышленный компьютер
Lotus
RoboDK
RoboDK C# API
Оператор
Контроллер
(KRC 4)
Системные переменные
KUKAVARPROXY
TCP/IP
Программа синхронизации
Ядро (KUKA.Kernel)
Робот (KUKA KR6 R700)
Камера
Рабочая зона и объекты в ней
apikuka.exe

## Slide 8: Алгоритм распознавания положения объекта.
Получение изображения
Поиск среднего цвета фона изображения
Добавление пикселя с координатами i, j в список M
r[i,j] > d
Цикл по пикселям изображения
Нахождение координат центра объекта, вычислением среднего значения объектов списка M
r – расстояние пикселя с координатами [i,j] в пространстве признаков RGB от центра кластера фона изображения (среднего цвета).
d – константа, определяемая в процессе отладки (калибровки).
ПЗУ
Перевод координат из пикселей в миллиметры
Переход в систему координат робота

## Slide 9: Демонстрация работы алгоритма распознавания образов
Распознавания положения одного объекта
Распознавания положения нескольких объектов

## Slide 10: Симуляция перемещения объекта

## Slide 11
Спасибо за внимание.